PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA CON SACALECHES ELÉCTRICO NEONATOLOGÍA/UCIPN 3ªE

Definición:

Extracción de leche materna mediante el sacaleches eléctrico, de forma prolongada y frecuente para favorecer la producción de leche a largo plazo.

Objetivos:

- Garantizar la alimentación con leche materna en los siguientes casos:

- Imposibilidad de la madre de dar el pecho directamente a su bebé.

- Por presentar el bebé una patología que le impida lactar directamente de su madre.

- Garantizar el vaciado del pecho materno para aliviar la congestión mamaria.

Equipo:

- Auxiliar de enfermería o enfermería.

- Madre.

Material:

- Sacaleches eléctrico “Symphony”.

Montaje:

Procedimiento:

- Colocar a la madre sentada cómodamente.

- Centrar el embudo sobre el pezón.

- Conectar el sacaleches del botón on/off.

- Regular la fuerza de succión girando en sentido de las agujas del reloj (− ↓+ ↑).

- La extracción consiste en dos fases:

- Fase estimulación: comienza con el vacío ajustado al mínimo 3 gotas (duración dos minutos).

- Fase extracción: comienza una vez pasados los dos minutos de la fase de estimulación, cada madre puede regular la potencia de succión dependiendo de sus necesidades, hasta completar el vaciado del pecho.

- El sacaleches cambiará automáticamente cuando se complete la fase de estimulación de los dos minutos o manualmente pulsando el botón de extracción de leche.

Limpieza:

- Desmontar las piezas del sacaleches y limpiar con agua todo, excepto el tubo conector de silicona, la membrana y el protector de esta.

- Dejar secar para su posterior uso.

- Las piezas del sacaleches se cambiarán a las 24h de haber sido utilizado.

- La auxiliar de enfermería recogerá los sacaleches usados para su posterior limpieza y esterilización.